Информационная справка

о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за I квартал 2024 года

Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня, (СанПиН 1.2.3685-21) |
| --- | --- | --- | --- |
| Органолептический анализ |
| 1 | Вкус и привкус, балл | 1 | 2 |
| 2 | Запах при 200С, балл | 1 | 2 |
| 3 | Запах при 600С, балл | 1 | 2 |
| 4 | Мутность (по формазину), ЕМФ | менее 0,5* | 2,6 |
| 5 | Цветность, градусы цветности по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале | 3,5±1,1 | 20 |
| Санитарно-гигиенические исследования |
| 1 | Водородный показатель, единицы рН | 7,67±0,10 | 6-9 |
| 2 | Хлор остаточный общий, мг/дм3 | 0,83** | не нормируется |
| 3 | Железо (Fe, суммарно), мг/дм3 | 0,030±0,008 | 0,3 |
| 4 | Перманганатная окисляемость, мг /дм3 | 1,40±0,28 | 5 |
| 5 | Жесткость общая, 0Ж | 5,3±0,8 | 7 |
| 6 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 369±33 | 1000 |
| 7 | Бор (В,суммарно), мг/дм3 | 0,50±0,09 | 0,5 |
| Бактериологические исследования |
| 1 | E. coli, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 2 | Общее микробное число, КОЕ/ см3 | 0 | 50 |
| 3 | Общие (обобщённые) колиформные бактерии, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |
| 4 | Энтерококки, КОЕ/ 100 см3 | не обнаружено | отсутствие |

*- Полученный результат менее нижнего диапазона измерений методики

**- измерения проводит Анализатор хлора CL 17, зав. № 193360030139, регистрационный номер типа СИ 48483-11, свидетельство о поверке № С-ДЭК/25-08-2023/273099043 действительно до 24.08.2024 г.