Информационная справка

о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за 2020 год

Лабораторные испытания выполнены в соответствии с утверждённой Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области

| № п/п | Определяемые показатели, единицы измерения | Результаты испытаний (пп1-7;10,13-14,18,27;33-35 усреднённые значения) | Величина допустимого уровня, не более (согласно СанПиН 2.1.4.1074-01) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |
| 1 | Хлор остаточный общий, мг/дм3 | 0,87 | 1,2 |
| 2 | Вкус и привкус, балл | 1 | 2 |
| 3 | Запаха, балл при 200С при 600С | 1 1 | 2 2 |
| 4 | Водородный показатель, единицы рН | 7,62 | 6-9 |
| 5 | Мутность (по каолину), мг/дм3 | 0,28 | 1,5 |
| 6 | Цветность, градусы цветности по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале | 5,2 | 20 |
| 7 | Аммиак и ионы аммония (суммарно), мг/дм3 | 0,66 | 2,0 (по азоту) |
| 8 | Нитриты, мг/дм3 | 0,024 | 3,0 |
| 9 | Нитраты, мг/дм3 | 1,75 | 45 |
| 10 | Общее железо, мг/дм3 | 0,037 | 0,3 |
| 11 | Цинк, мг/дм3 | < 0,05 | 5,0 |
| 12 | Медь, мг/дм3 | 0,0081 | 1,0 |
| 13 | Перманганатная окисляемость, мг /дм3 | 1,36 | 5,0 |
| 14 | Жесткость общая, 0Ж | 5,48 | 7,0 |
| 15 | Сульфат - ионы, мг/дм3 | 16,2 | 500 |
| 16 | Фтор, мг/дм3 | 0,41 | 1,5 |
| 17 | Хлориды, мг/дм3 | 9,5 | 350 |
| 18 | Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3 | 421 | 1000 |
| 19 | Марганец, мг/дм3 | 0,04 | 0,1 |
| 20 | Кобальт, мг/дм3 | 0,01 | 0,1 |
| 21 | Никель, мг/дм3 | < 0,015 | 0,02 |
| 22 | Хлороформ, мг/дм3 | 0,002 | 0,2 |
| 23 | Кадмий, мг/дм3 | < 0,0001 | 0,001 |
| 24 | Свинец, мг/дм3 | 0,002 | 0,01 |
| 25 | Мышьяк, мг/дм3 | < 0,005 | 0,01 |
| 26 | Ртуть, мг/дм3 | < 0,00001 | 0,0005 |
| 27 | Бор, мг/дм3 | 0,42 | 0,5 |
| 28 | гамма – ГХЦГ (линдан), мг/дм3 | < 0,0001 | 0,002 |
| 29 | ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3 | < 0,0001 | 0,002 |
| 30 | 2,4 –Д, мг/дм3 | < 0,01 | 0,03 |
| Радиологические исследования |
| 31 | Удельная суммарная альфа-активность, Бк/л | < 0,1 | 0,2 |
| 32 | Удельная суммарная бета-активность, Бк/л | < 0,46 | 1,0 |
| Бактериологические исследования |
| 33 | Общее микробное число, КОЕ/ в 1 мл | <1 | Не более 50 |
| 34 | Общие колиформные бактерии, бактерий/ в 100 мл | не обнаружено | Отсутствие |
| 35 | Термотолерантные колиформные бактерии, бактерий/ в 100 мл | не обнаружено | Отсутствие |