#### Техническое задание

#### на выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования ВОС и КОС.

1. Общие требования.

  - Место выполнения работ: водоочистные сооружения (ВОС), канализационные очистные сооружения (КОС)  участка ВКХ  ОАО «РСП ТПК КГРЭС», расположенные в городском округе г. Волгореченск.

  - Сроки выполнения работ: с 1 марта 2014 года по 31 декабря 2014 года.

  - Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

- ПТЭ электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153-34.20.501-2003);

-     Правил по охране природы СО153-34.03.150-2003);

- Инструкции по организации и производству работ повышенной опасности (СО 34.03.284-96);

- Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ-016-2001 (с изм. 2003));

- Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (СО 153-34.03.204) с изменениями и дополнениями №1,2;

- Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий ВППБ 01-02-95, с изменениями №1,2 (СО 34.03.301-00);

- Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003);

  - Предприятие Подрядчика должно иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Федерального законом от 22.07.2008 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской  Федерации» и предоставить Заказчику копию в составе документов технико-коммерческого предложения.

2. Требования к организации работ Подрядчика.

  - Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка» ОАО «РСП ТПК КГРЭС» персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

  - При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима ОАО «РСП ТПК КГРЭС» со стороны персонала Подрядной организации.

  - Персонал Подрядной организации должен  иметь:

- квалификацию для выполнения работ, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

-  необходимую собственную оснастку и приспособления для их выполнения;

-  стаж работы по данному направлению не менее трёх лет.

  - Подрядная организация:

2.4.1	определяет состав бригад по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, по ремонту и техническому обслуживанию электротехнического оборудования по численности, квалификации и профессиям в соответствии с объемом работ. При этом должна быть обеспечена полная занятость рабочих в течение установленных графиком сроков производства работ;

2.4.2        назначает руководителей работ в соответствии с объемом работ;

2.4.3   назначает лиц, ответственных за охрану труда.

  - Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика.

  - Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

- Требования к выполнению работ.

  - Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в Ведомости планируемых работ (Приложение №1, Приложение №2).

Кроме работ, указанных в Ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из технического состояния электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования  на момент проведения ремонта и итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ устанавливаются в соответствии с СО 34.04.181-2003г.:

3.2.2 подрядной организацией составляются, согласовываются с  Заказчиком и утверждаются Графики выполнения работ;

3.2.3 объемы производства работ и графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за неделю до начала работ.

3.2.4. все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.5 подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором;

3.2.6 со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации объектов;

3.2.7 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

- проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

- проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.8 Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.

  - Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СО 34.04.181-2003.

После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную ремонтную документацию по выполненным работам в соответствии с СО 34.04.181-2003:

Перечень отчетной документации:

| № пп | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Ведомость планируемых работ по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | СО 34.04.181-2003 |
|  | Ведомость выполненных работ по ремонту электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | -«- |
|  | Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований. | -«- |
|  | Акт приемки из ремонта электрооборудования и средств измерения АСУ, электротехнического оборудования. | -«- |
|  | Акты на скрытые работы. |  |

Примечание:

1.Исполнитель работ предоставляет отчетную документацию в сроки согласно  Графику  ремонта  (СО 34.04.181-2003г., п.6.8.1)

4.Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.

  - Обеспечение материалами:

Работы производятся из материалов Заказчика.

5. Гарантии качества.

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие отремонтированного оборудования требованиям нормативно-технической документации.

  - Гарантийный срок – не менее 12 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ.

Приложение № 1 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование АСУ и средств измерения |  |  |
|  | текущий ремонт оборудования группа ФГУ |  |  |
| 1 | Схема управления питанием щитов и АВР | шт. | 2 |
| 2 | Схема авторегулирования уровня в дренажном приямке | шт. | 2 |
| 3 | Пускатель электромагнитный | шт. | 4 |
| 4 | Реле промежуточное | шт. | 4 |
| 5 | Автоматический выключатель | шт. | 4 |
| 6 | Сигнализатор уровня | шт. | 2 |
| 7 | Выключатель концевой | шт. | 2 |
|  | текущий ремонт оборудования группа ТЗ и С |  |  |
| 8 | Схема ТС | схема | 1 |
| 9 | Автоматический выключатель | шт. | 1 |
| 10 | Реле промежуточное | шт. | 2 |
| 11 | Переключатель малогабаритный | шт. | 2 |
| 12 | Сигнализатор уровня | шт. | 1 |
|  | текущий ремонт оборудования группы электропривода |  |  |
| 13 | Переключатель пакетный | шт. | 6 |
| 14 | Арматура сигнальная | шт. | 40 |
| 15 | Схема мигающего света, выполненная на электромеханической релейной аппаратуре | шт. | 2 |
| 16 | Снятие и установка полумуфт электродвигателей | шт. | 14 |
| 17 | Замена электродвигателя | шт. | 10 |
| 18 | Реле тока | шт. | 26 |
| 19 | Концевые выключатели | шт. | 26 |
| 20 | Пускатель магнитный | шт. | 40 |
| 21 | Схема управления встроенным электроприводом | шт. | 26 |
| 22 | Замена штекерных разъёмов | шт. | 26 |
| 23 | Пост управления кнопочный | шт. | 26 |
| 24 | Схема технологической сигнализации, выполненная на электромеханической релейной аппаратуре | шт. | 6 |
| 25 | Проверка работы АВР и фазировки вводов питания | шт. | 4 |
|  | текущий ремонт оборудования группы автоматики |  |  |
| 26 | Схема авторегулирования без взаимосвязей с другими регуляторами | шт. | 6 |
| 27 | Схема управления встроенным электроприводом | шт. | 6 |
| 28 | Импульсные линии (продувка) | шт. | 12 |
| 29 | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |
| 30 | Вентиль | шт. | 6 |
|  | текущий ремонт оборудования группы РУД |  |  |
| 31 | Прибор вторичный электрический с дифференцированной трансформации измерительной схемой регистрирующий | шт. | 3 |
| 32 | Прибор вторичный электрический с дифференцированной трансформации измерительной схемой показывающий | шт. | 4 |
|  | Миллиамперметр показывающий одноточечный | шт. | 6 |
| 33 | Манометр дифференциальный мембранный | шт. | 4 |
|  | Преобразователь измерительный | шт. | 6 |
| 34 | Манометр с электропередачей показаний на расстояние | шт. | 3 |
| 35 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий | шт. | 14 |
| 36 | Установка дистанционного контроля давления (разряжения) с взаимозаменяемыми дифференцированными трансформационными датчиками, датчиками с унифицированными выходным сигналом и частотным или ферродинамичным преобразователем | шт. | 3 |
| 37 | Установка дистанционного контроля расхода (уровня) с взаимозаменяемыми дифференцированными трансформационными датчиками, датчиками с унифицированными выходным сигналом и частотным или ферродинамичным преобразователем | шт. | 10 |
| 38 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом | шт. | 14 |
| 39 | Импульсные линии (продувка) | шт. | 32 |
| 40 | Опрессовка импульсных линий | шт. | 12 |
| 41 | Вентиль ВАЗ Dу-6 | шт. | 22 |
| 42 | Контактное сигнальное устройство | шт. | 14 |
| 43 | Механизм лентопротяжный | шт. | 6 |
| 44 | Механизм лентопротяжный, замена | шт. | 6 |
| 45 | Шкаф кросс (панель) | шт. | 6 |
| 46 | Прозвонка, маркировка, проверка сопротивления изоляции | шт. | 9 |
|  | группа манометрии |  |  |
| 47 | Замена манометра ЭБМ | шт. | 1 |
| 48 | Ремонт манометра ЭБМ | шт. | 1 |

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ ВОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электротехническое оборудование |  |  |
| 1 | Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 1000 кВА 67Т | шт. | 1 |
| 2 | Кап. ремонт масляного выключателя ВМП-10, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт трансформатора типа ТС3 6-10 кВ мощностью 400 кВА 106Т, 107Т | шт. | 2 |
| 4 | Кап. ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 67НО1 гр. сл. ремонта | шт. | 9 |
| 5 | Текущий ремонт панелей ПСН-0,4кВ секции 6НО, 7НО 2 гр. сл. ремонта | шт. | 8 |
| 6 | Текущий ремонт масляного выключателя ВМП-10, 2 гр. сл. Ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Текущий ремонт сборок ПР-9000, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 7.1 | Текущий ремонт автоматов А3100, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 7.2 | Текущий ремонт автоматов А3100до 200 А, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 15 |
| 8 | Замена концевой разделки кабеля | шт. | 30 |
| 9 | Капитальный ремонт сборок ПР-9000 до 12 автоматов А3100, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 8 |
| 10 | Текущий ремонт сборки задвижек РТЗО 602НО | шт. | 1 |
| 10.1 | Ремонт магнитного пускателя, 1гр. сл. ремонта | шт. | 2 |
| 10.2 | Ремонт выключателя до 200А, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 10.3 | Ремонт пакетного выключателя, 2гр. сл. ремонта | шт. | 3 |
| 10.4 | Ремонт реактора, 1 гр. сл. ремонта | шт. | 1 |
| 11 | Текущий ремонт электродвигателя ПЖН-2,4 Р=55кВт, п=1400 об/мин без вывода ротора | шт. | 2 |
| 12 | Текущий ремонт электродвигателя ПЖН-1 Р=75кВт, п=1400 об/мин | шт. | 1 |
| 15 | Капитальный ремонт электродвигателя ПЖН-3 Р=75кВт, п=1400 об/мин | шт. | 1 |
| 15.1. | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 15.2. | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 13 | Текущий ремонт электродвигателя насоса промывки фильтров Р=55 кВт, п=1000 об/мин без вывода ротора | шт. | 1 |
| 14 | Кап. ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-2 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 14.1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 14.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 15. | Текущий ремонт электродвигателя дренажного насоса ДН-1 Р=4,0 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 16 | Текущий ремонт электродвигателя вытяжного вентилятора Р=5,5 кВт, n=1000 об/мин | шт. | 3 |
| 17 | Кап. ремонт электродвигателя АПД-136-12 Р=22 кВт, n=2850 об/мин | шт. | 1 |
| 18 | Кап. ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
| 18.1 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | раз | 1 |
| 18.2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | раз | 1 |
| 19 | Текущий ремонт электродвигателя фекального насоса Р=7,5 кВт, n=1500 об/мин | шт. | 1 |
|  | Техническое обслуживание электрического оборудования |  |  |
| 1 | Проверка состояния заземлителей | 10 зданий | 12 |

Приложение № 2 к техническому заданию

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию оборудования АСУ и средств измерений участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт оборудования АСУ и средств измерений |  |  |
|  | Ремонт КОС. |  |  |
|  | КОС. РУД |  |  |
| 1 | Преобразователь первичный (снятие, установка) | шт. | 2 |
| 2 | Манометр дифференциальный сильфонный показывающий, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
| 3 | Установка контроля и измерения давления, расхода, уровня прямым методом, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
|  | КОС. Манометрия. |  |  |
| 1 | Манометр с контактным устройством,3 гр.сл. | шт. | 1 |
| 2 | Манометр термометрический, замена | шт. | 1 |
|  | КОС. Электропривод. | шт. |  |
| 1 | Концевые выключатели, 3 гр.сл. | шт. | 2 |
| 2 | Пускатель магнитный, 2 гр.сл. | шт. | 2 |
| 3 | Схема управления колонковым или встроенным электроприводом с блокировочными целями, 2 гр.сл. |  | 2 |
| 4 | Пост управления кнопочный, 1 гр.сл. | шт. |  |
|  | КОС. Тех.защита. | шт. | 16 |
| 1 | Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр.сл. | шт. | 16 |
| 2 | Уровнемеры дренажных насосов, 2 гр.сл. | шт. | 1 |
| 3 | Схема автоматики, 2 гр.сл. |  | 1 |
| 4 | Реле промежуточное, 1 гр.сл. | шт. | 10 |
| 5 | Схема технологической сигнализации, выполненной на электромеханической релейной аппаратуре, 2 гр.сл. | шт. | 3 |
|  | РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: |  |  |
|  | КОС. Манометрия. |  |  |
| 1 | Опробование схем АВР, сигнализации и защит | ч/час | 2 |
| 2 | Гребенки датчиков | ч/час | 4 |

Ведомость работ по ремонту и тех. обслуживанию и ремонта электротехнического оборудования участка ВКХ КОС ОАО «РСП ТПК КГРЭС»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объём |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Питание секций "А","Б" |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 4 | Ремонт ячеек КРУ (3 гр.сложности ремонта) | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт выключателей (3 гр.сложности ремонта) | шт. | 2 |
| 6 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Секции КРУ-6кВ "А", "Б" (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Ремонт ячеек КРУ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 30 |
| 2 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 6 |
| 3 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 6 |
| 4 | Ремонт разъединителя, 2гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт трансформатора напряжения | шт. | 2 |
| 6 | Ремонт системы шин 6кВ | 100 п.м. | 0,5 |
| 7 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 8 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 9 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 10 | Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ 40кВА | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы 6/0,4 кВ 131 Т, 132Т |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Трансформатор КОС-I 136Т |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1изи. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 1 |
|  | Трансформаторы 108Т,109Т КОСII |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 2 |
|  | Трансформаторы 137Т КОСIII |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Замер переходных сопротивлений втычных контактов (требование Циркуляра Ц-1(86/3) | шт. | 1 |
|  | Секция 0,4 кВ КОС-1: |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей ПРС | шт. | 3 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 8 |
| 3 | Текущий ремонт рубильника, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Текущий ремонт выключателя, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 1 |
|  | Секции 0,4 кВ 8НО (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 8 НО, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 4 |
|  | Секции 0,4 кВ 9НО (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 9 НО, 2гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 4 |
|  | Секции 0,4 кВ 37НО, 38НО (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт панелей 0,4 кВ секций 37НО, 38 НО, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 7 |
| 2 | Текущий ремонт секционного рубильника, 2 гр. сложности ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Текущий ремонт рубильников с предохранителями, 2 гр.сложности ремонта | шт. | 14 |
|  | Секции 0,4 кВ 31НО, 32НО (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Ремонт шкафов КТПСН-0,4 кВ, 2 гр.сл.ремонта | яч. | 27 |
| 2 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 22 |
| 4 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт шинопровода, 2 гр.сл.ремонта | 100п.м. | 0,5 |
|  | Ремонт сборок 1-2 здания лаборатории, 2 гр.сл.ремонта (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 2 | Текущий ремонт рубильников, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабелей | 1 изм. | 3 |
| 4 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
|  | Тек. ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр.сл.ремонта: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 5 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
|  | Тек. ремонт сборки ПР-9000 насосной рециркуляции воды, 1 гр.сл.ремонта: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 2 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 4 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 6 |
| 6 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 6 |
| 7 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
|  | Ремонт сборок ПР-9000 801НО, 901НО, 1 гр.сл.ремонта (текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 12 |
| 4 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Ремонт сборки РТЗО 802НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Текущий ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 6 | Ремонт пакетного выключателя, 4 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт реактора, 4 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 3101НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | шт. | 1 |
| 2 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | 1конец | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | шт. | 5 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 3202НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 5 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 2 |
|  | Ремонт сборки РТЗО 3208НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, 1гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 6 | Ремонт пакетного выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Ремонт реактора, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Ремонт сборок 3Ш 3104НО, 3207НО, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 8 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Ремонт ячеек, 1 гр.сл.ремонта | яч. | 16 |
| 4 | Ремонт рубильников, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 5 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 14 |
| 6 | Ремонт магнитных пускателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 14 |
| 7 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 8 |
|  | Ремонт сборок РТЗО 3105НО, 3106НО, 1 гр. сл. ремонта (кап. рем.): |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 16 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт выключателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Ремонт магнитных пускателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 5 | Ремонт пакетного выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 6 | Ремонт реактора, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 7 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 16 |
|  | Ремонт сборки ПР-9000 доочистки, 1 гр.сл.ремонта (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 2 |
| 2 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 10 |
| 3 | Ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 5 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 2 |
| 6 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 10 |
| 7 | Измерение сопротивления изоляции аппаратуры РУ-0,4, сборок ПР, РТЗО и аппаратуры цепей управления. | 1 изм. | 155 |
|  | ИЛОВАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №2,3 (иловый насос, текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт выключателей, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 4 | Капитальный ремонт выключателей, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 5 | Кап. ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Насосный агрегат НЦС-3 ДН (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 В-1 (1 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 В-2 (1 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Снятие электродвигателя с фундамента без применения г/п механизмов | шт. | 2 |
| 3 | Установка электродвигателя на фундамент без применения г/п механизмов | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 5 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-1.2.3) текущий ремонт |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат "Гном" №1 (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 2 |
|  | ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1.2.3.4 текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя ФН-1.3 без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Текущий ремонт электродвигателя ФН-2.4 без вывода ротора | шт. | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 4 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 2 гр. сл. ремонта | шт. | 4 |
|  | Дренажный насос ДН-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Дробилка (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Решётка механическая РММВ-1000 (текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 4 | Ремонт схемы управления электродвигателем с местным управлением (магнитный пускатель, КУ), 1 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 № 1,2 (2 текущий ремонт.): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 3 |
|  | ОСВЕТЛЕННАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат ФГ 216/24 НОВ-1,2,3 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
| 4 | Текущий ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ДН-1,2 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 с калорифером насосной осветлённой воды (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Снятие электродвигателя с фундамента | шт. | 2 |
| 3 | Установка электродвигателя на фундамент | шт. | 2 |
| 4 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | БЛОК ДООЧИСТКИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-3 (капитальный ремонт) |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Насосный агрегат К20/306 ДН-1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат СМ100-65-250/4 НГПВ-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | ДН-2 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Насосный агрегат СМ150-125-315/4; НПОВ-1,2,3 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 12 |
|  | Сетка барабанная БСБ № 2 (капитальный ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Сетка барабанная БСБ № 1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 1 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
|  | Компрессор 2АФ57Э53М № 1,2,3 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 3 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 3 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 3 |
|  | Насос "Гном" 10/10 (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт электродвигателя | шт. | 2 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции обмотки статора | шт. | 2 |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2шт.), Ц9-57 с калорифером КСК3-10 №1, 2, 3 блока доочистки (2 текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 6 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 6 |
|  | АЭРОФИЛЬТРЫ: |  |  |
|  | Кабели питания силовых шкафов: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 2 |
| 3 | Присоединение жил кабеля | 1конец | 4 |
|  | ПВ №1, 2, 3, 4 (2тек.ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 8 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 8 |
| 3 | Ремонт рубильника, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 8 |
|  | Насос песколовки №1,2,3,4 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт рубильника, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя ПМЕ, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
|  | ЗДАНИЕ РЕШЕТОК: |  |  |
| 1 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Дробилка (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Решетка механическая РММВ-1000 (текущий ремонт) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл. ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Вентилятор Ц4-70 (капитальный ремонт): |  |  |
| 1 | Кап. ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт выключателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 1 гр.сл.ремонта | шт. | 1 |
|  | Электровоздуходувка № 1 (текущий ремонт): |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления жил кабеля | 1 изм. | 1 |
| 3 | Ремонт электронагревателей | к-т | 1 |
| 4 | Отсоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
| 5 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 1 |
| 6 | Присоединение жил кабелей | 1конец | 4 |
|  | Контора-лаборатория: |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 (2шт.) В-1, 2 ( 2текущий ремонт.) |  |  |
| 1 | Текущий ремонт электродвигателя без вывода ротора | шт. | 4 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции кабеля | 1 изм. | 4 |
| 3 | Ремонт выключателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
| 4 | Ремонт магнитного пускателя, 2 гр.сл.ремонта | шт. | 4 |
|  | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПО КАЛЬКУЛЯЦИЯМ: |  |  |
|  | Иловая насосная: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ125-80-315/4 №1 (иловый насос, кап. рем.) |  |  |
| 1 | Перевозка электродвигателя в мастерскую и обратно | шт. | 1 |
|  | НАСОСНАЯ РЕЦИРКУЛЯЦИИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 125-80-315/4 (НРВ-3) кап. рем. |  |  |
| 1 | Перевозка электродвигателя в мастерскую и обратно | шт. | 1 |
|  | ФЕКАЛЬНАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат 5Ф12, СМ 150-125-315/4 (ФН-1,2, кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | ОСВЕТЛЁННАЯ НАСОСНАЯ: |  |  |
|  | Насосный агрегат СМ 100-65-200/4, ФГ 216/24 №1,2,3. (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 3 |
|  | БЛОК ДООЧИСТКИ: |  |  |
|  | Насосный агрегат К 290/30 НПФП-1,2,3 (кап. рем.) |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 1 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт): Дренажный насос №1,2. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт):Насосы осветленной воды К 290/30,СМ-150-125-315/4-С-004 №2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Сетка барабанная БСБ3Х2,8-620, БСБ1,5Х2,8 Ц №1,2 |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Компрессор 2АФ57Э53М №1,2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 3 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Дренажный насос "ГНОМ" №1 |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
|  | Насосный агрегат (кап. ремонт) Аэрофильтры №1,2,3. |  |  |
| 1 | Транспортировка электродвигателя в мастерскую и обратно к месту установки | шт. | 2 |
| 2 | Насосный агрегат (кап. ремонт) 6К8А |  |  |
|  | Техническое обслуживание электротехнического оборудования |  |  |
| 1 | ТСЗ-630/10 136Т "КОС-1" | шт. | 1 |
| 2 | ТМ-630/10 137Т, 138Т | шт. | 2 |
| 3 | ТМ-250/6 108Т, 109Т | шт. | 2 |
| 4 | ТСЗС-1000/10 131Т, 132Т | шт. | 2 |

Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС»                                                                    Новиков А.В.