Приложение 1

#### Техническое задание

#### на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров городского округа город Волгореченск после замены трубопроводов подземных коммуникаций в 2014 году.

1. Общие требования.

  - Исполнитель работ должен иметь – Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

  - Место выполнения работ –городской округ г.Волгореченск.

  - Сроки выполнения работ: с 21 апреля  2014 года по 31 октября 2014 года в соответствии с утвержденным Графиком проведения работ.

  - Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

При проведении работ должны выполняться требования:

- СО 34.04.181-2003 «Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- СНиП 2.05.02-85 Автодороги;

- СНиП 3.06.03-85 Автодороги;

- ГОСТ 9128-97 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.

2. Требования к организации работ Подрядчика.

  - Ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядной организации несет руководитель Подрядной организации.

  - При проведении ремонтных работ руководителю Подрядной организации необходимо обеспечить выполнение требований пожарной безопасности и соблюдение противопожарного режима со стороны персонала Подрядной организации.

  - Персонал Подрядной организации должен  иметь:

- квалификацию для выполнения работ по ремонту автодорог, подтвержденную соответствующими удостоверениями;

- собственную автодорожную технику;

- собственные автосамосвалы в количестве, необходимом для непрерывного производства работ

- опыт работы на подобных объектах не менее трёх лет;

  - Персонал Подрядной организации должен выполнять работы экологически безопасными способами, не наносящими ущерба качеству атмосферного воздуха, водных объектов, почв, не приводящими к загрязнению территории, производственных и бытовых помещений  Заказчика.

  - Персонал Подрядной организации обязан обеспечить чистоту мест выполнения работ в процессе и после их выполнения.

- Требования к выполнению работ.

  - Требования к объемам работ.

Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по ремонту покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров после замены трубопроводов водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Шифр затрат | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| I |  | Автодороги, проезды, площадки | Ремонт автодорог, проездов, площадок |
| 1 |  |  | Розлив вяжущих материалов |  |  |
| 2 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытияй из горячих асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 8 см | 1000 м2 | 2,198 |
| II |  | Пешеходные тротуары, отмостки зданий | Ремонт пешеходных тротуаров, отмосток зданий. |
| 3 |  |  | Розлив вяжущих материалов |  |  |
| 4 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытияй дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 4 см | 1000 м2 | 0,459 |
| III |  | Автодороги, проезды, площадки | Ремонт автодорог, проездов, площадок |
| 5 |  |  | Установка бортовых камней бетонных | 100 м | 0,58 |

Объемы работ представлены в ведомости планируемых работ по ремонту покрытия автодорог, проездов, пешеходных тротуаров после замены трубопроводов тепловых сетей

| № п/п | Шифр затрат | Наименование и обозначение оборудования | Наименование сборочных единиц (узлов), номенклатура планируемых работ | Объем планируемых работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | кол-во |
| I |  | Автодороги, проезды, площадки | Ремонт автодорог, проездов, площадок |
| 1 |  |  | Розлив вяжущих материалов |  |  |
| 2 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытияй из горячих асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 8 см | 1000 м2 | 0,092 |
| II |  | Пешеходные тротуары, отмостки зданий | Ремонт пешеходных тротуаров, отмосток зданий. |
| 3 |  |  | Розлив вяжущих материалов |  |  |
| 4 |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытияй дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей типа Д толщиной 4 см | 1000 м2 | 0,236 |

Кроме работ, указанных в ведомости, Подрядчик обеспечивает оперативное устранение выявленных дефектов.

Объемы работ могут быть изменены, как в большую, так и в меньшую сторону, исходя из итогов проведения дефектации, но не более чем на 20% от запланированных.

3.2	Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ устанавливаются в соответствии с СО 34.04.181-2003г.:

3.2.1 для подготовки и производства работ Подрядной организацией разрабатываются проекты производства работ (ППР), состоящие из комплекта технических и организационно-распорядительных документов. ППР должны быть переданы на согласование Заказчику в установленном порядке. ППР должны быть разработаны за счет средств Подрядчика, затраты на его разработку, должны быть учтены в общей стоимости технико-коммерческого предложения;

3.2.2 Подрядной организацией составляются, согласовываются с  Заказчиком и утверждаются графики (сетевые графики) выполнения работ;

3.2.3. проекты производства работ и графики производства работ Подрядчик обязан предоставить за 1 месяц до начала работ.

3.2.4. все виды работ выполняются с применением инструмента и приспособлений Подрядчика;

3.2.5 Подрядная организация является ответственной за сроки и качество выполняемых  работ в согласованных объемах  в соответствии с договором;

3.2.6 со стороны Заказчика и Подрядчика должны быть назначены приказами по предприятиям ответственные руководители работ и члены комиссии, которые должны участвовать в приемке и дефектации автодорог;

3.2.7 Заказчик оставляет за собой право организации системы контроля за своевременной подготовкой, проведением, сдачи объемов работ выполняемых Подрядной организацией, в том числе:

- проведение входного контроля качества применяемых материалов;

- проведение оперативного контроля качества выполняемых ремонтных работ, соответствие их требованиям НТД, проверка соблюдения технологической дисциплины;

- проведение оперативного контроля выполнения Подрядной организацией требований НТД;

- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемых оснастки, приспособлений и инструмента;

3.2.8 Заказчик вправе привлечь для контроля качества выполняемых работ независимого эксперта из любой  организации на свое усмотрение.

  - Приемка выполненных работ и оценка качества осуществляется приемочной комиссией в соответствии с СО 34.04.181-2003.

После завершения работ, Подрядчик должен предоставить Заказчику отчетную ремонтную документацию по выполненным работам в соответствии с СО 34.04.181-2003:

Перечень отчетной документации,

| № пп | Наименование документа | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ведомость планируемых работ по ремонту. | СО 34.04.181-2003 |
|  | Ведомость выполненных работ по ремонту. | -«- |
|  | Перечень работ, выполненных с отклонениями от установленных требований. | -«- |
|  | Результаты входного контроля, сертификаты на использованные в процессе ремонта материалы; паспорта удостоверяющие качество материалов, заводские технические паспорта на строительные конструкции. | -«- |
|  | Проектно-сметная документация, исполнительные чертежи. | -«- |
|  | Акт приемки из ремонта сооружения, автодороги. | -«- |
|  | Акты на скрытые работы. | -«- |
|  | Акты промежуточной приемки. |  |
|  | Журналы производства работ. |  |
|  | Акты испытания конструкций (если испытания предусмотрены дополнительными правилами СНиП или рабочими чертежами). |  |
|  | Акт предремонтного обследования объекта. |  |
|  | Акт готовности объекта к производству ремонтных работ. |  |

Примечание:

- Исполнитель работ предоставляет отчетную документацию в сроки согласно графика ремонта  (СО 34.04.181-2003г., п.6.8.1)

- Представители Подрядчика должны присутствовать при сдаче выполненных работ и, в случае выявления дефектов, немедленно их устранить.

4. Требования к обеспечению и качество предоставляемых материалов, запасных частей (комплектующих изделий) и оборудованию.

  - Обеспечение материалами:

    - Все работы производятся из материалов Подрядчика.

Перечень материалов, предполагаемый к использованию в процессе проведения работ должен быть включен в технико-коммерческое предложение Подрядчика в составе проектно-сметной документации на выполнение работ с указанием номенклатуры, количества и стоимости каждой единицы изделия.

4.2. Требования к применяемым материалам:

На все материалы, используемые при проведении работ, должны быть предоставлены сертификаты и паспорта заводов–изготовителей.

Подрядчик обязан за свой счет заменять испорченные или поврежденные им материалы, немедленно устранять выявленные  недостатки, если в процессе выполнения работ были допущены отступления от технологии их применения.

5. Гарантии качества.

  - Исполнитель ремонта должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации, ГОСТ, СНиП.

  - Гарантийный срок – не менее 24 месяцев с момента приемки Заказчиком выполненных работ.

Главный инженер ОАО «РСП ТПК КГРЭС»                                        Новиков А.В.